PISTES DE CORRECTION

- Puissance potentiellement récupérable

1. Ec = ½ mv2 = ½ ( L2(v3t

2. P0 = ½ ( L2(v3 = ½ S(v3        Oui.

3. AN : P0 = ½ × 3959 × 1,23 × 15,03 = 8,22.106 W              Non.

- Puissance récupérable

Interprétation physique :

1. Si v1 = v2, P = 0 : si le vent n’est pas freiné, la puissance récupérée est nulle : il n’y a pas d’interaction avec l’éolienne … cas impossible !

Si v2 = 0, P = P0/2 : si le vent a une vitesse nulle en sortant de l’éolienne, l’air ne se déplace plus, l’air ne peut plus traverser la surface balayée par les pales … cas impossible !

2. Recherche des conditions optimales :

La puissance maximale est telle que P/P0 = 0,59 ( Pmax = P0 × 0,59

D’où Pmax = 8,22.106 × 0,59 = 4,85.106 W        Non.

- Puissance récupérée

1. Précupérée = c × Pmax = 0,47 × 4,85.106 =  2,3.106 W

Oui, la puissance nominale correspond à l’énergie électrique réellement produite dans les conditions optimales.

2. 1752 h d’utilisation par an soit : Pannuelle = 0,20 × 2,3.106 = 4,6.105 W

3. Consommation électrique d’un foyer : 4700 kWh/an

Energie produite par l’éolienne : 4,6.105 × 365 × 24 = 4,0.106 kWh/an

Soit 4,0.106 / 4700 ( 850 foyers

Le parc installé peut donc produire l’énergie électrique consommé par environ 850 × 9 = 7600 foyers soit environ 20 000 habitants … c’est-à-dire environ le chiffre annoncé par le communiqué de presse.